## III. Infrastruktura  techniczna

3.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ.

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy realizowane jest przez Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach. Teren gminy jest zasilany w wodę 
z dwóch wodociągów tj. wodociąg grupowy Radoszyce obejmuje docelowo 
28 wsi oraz wodociąg grupowy Kłucko.

| Lokalizacja | wydajność [ m³ ] | zbiorniki [ m³] | Zasilanie Awaryjne |
| --- | --- | --- | --- |
| Radoszyce | 117 | 2 x 500 | Druga studnia obok studni zasadniczej |
| Kłucko | 21 | 100 | Studnia o wydajności 8,8 m³/h |

Ogólna długość sieci wodociągowych na terenie całej gminy wynosi 65, 6 km 
z tego Kłucko 4,5 km.

Zestawienie długości sieci w poszczególnych latach oraz liczba przyłączy przedstawia w/w tabela.

| Rok | Długość sieci [km] | Liczba przyłączy |
| --- | --- | --- |
|  | Radoszyce | Kłucko | Radoszyce | Kłucko |
| 1990 | 5,2 | 0,6 | 83 | 7 |
| 1991 | 9,6 | 0,6 | 121 | 7 |
| 1992 | 16,7 | 0,6 | 218 | 7 |
| 1993 | 33,8 | 3,8 | 379 | 7 |
| 1994 | 45,1 | 3,8 | 509 | 10 |
| 1995 | 47,8 | 3,8 | 552 | 12 |
| 1996 | 51,3 | 4,3 | 836 | 27 |
| 1997 | 56,5 | 4,4 | 893 | 29 |
| 1998 | 61,1 | 4,5 | 921 | 29 |

Docelowo przewiduje się zwodociągować cały teren gminy. Aktualnie we wsiach  niezwodociągowanych woda  jest pobierana z własnych  studni 
o różnym stanie technicznym, a także  złej  jakości  wody (zanieczyszczenia bakteriologiczne). Ogólne docelowe zapotrzebowanie wody dla wodociągu Radoszyce wynosi 81,2 m³/h, posiadane ujęcie wody o wydajności  117m³/h  
w całości  zabezpiecza potrzeby. Pozwolenie wodno – prawne ważne do 2010 r 
i zatwierdzające zasoby wody na Q max 117m³/h zostało wydane przez Starostę Powiatowego  w Końskich  znak RO. 6210-14/99 z dnia 12.05.1999r. Natomiast na wodociąg Kłucko docelowo zapotrzebowanie w wodę wynosi 20,99 m³/h 
i w pełni pokrywa zapotrzebowanie. Pozwolenie wodno-prawne ważne do 2010 r. zatwierdzone zasoby studni 21 m³/h wydane przez Urząd Wojewódzki 
w Kielcach Wydział Ochrony Wód znak OS. I – 6210/50/97 z dnia 20.03.1997r.

Podstawowym problemem gminy jest brak zwodociągowania całej gminy. Wsie Lewoszów, Mularzów, Gruszka, Jóźwików, Kłucko, Huta, Jarząb, Łysów odczuwają szczególny brak wody pitnej. Natomiast pozostałe wsie, które nie posiadają wody z wodociągu korzystają z własnych studni, w których woda 
z uwagi na duże zanieczyszczenie bakteriologiczne nie nadaje się do celów gospodarczych. Proces inwestycyjny w tym zakresie z powodu braku odpowiedniej ilości środków finansowych jest realizowany etapami i w nie wystarczającej wielkości. Wodociąg grupowy Kłucko powinien zaopatrywać  
7 wsi, aktualnie jest doprowadzony do 3 wsi tj.: Kłucko, Wyrębów, Huta. Wodociąg grupowy Radoszyce aktualnie zaopatruje w wodę wsie: Radoska, Kapałów, Pakuły, Momocicha, Grodzisko, Wilczkowice,  Jakimowice, Plenna, Podlesie i Radoszyce. Oba wodociągi są technicznie przygotowane do zaopatrzenia w wodę pozostałe wsie.

Wodociąg Kłucko- posiada dwie studnie głębinowe, podstawowe o wydajności 21 m³/h  oraz awaryjne o wydajności 8,8 m³/h. Jest wybudowana stacja uzdatniania wody oraz zbiornik wyrównawczy stały o poj. 100 m³.

Wodociąg  Radoszyce posiada dwie studnie głębinowe o zatwierdzonej wydajności 117 m³/h, stacje uzdatniania wody oraz dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności  500 m³ każdy, zlokalizowane na gruntach wsi Lewoszów.

Realizacja inwestycji nie jest prowadzona wyłącznie ze środków gminy.

Dużą pomoc gmina otrzymała ze środków budżetowych województwa, ponieważ gmina Radoszyce należy do gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Udział mieszkańców w finansowaniu wodociągu wynosi 200 zł oraz środki finansowe wydatkowane na budowę przyłącza wodociągowego.

Koszty inwestycji w rozbiciu na źródła finansowania;

# I. Wodociąg Kłucko

1.Dotacje państwa  			278,0 tys. zł

2. Budżet gminy     			323,8 tys. zł

3. Udział mieszkańców 			  41,0 tys. zł

# II. Wodociąg Radoszyce

1.Dotacje państwa   		         1001,4 tys.zł

2. Budżet gminy   			        2368,8 tys. zł

3. Udział mieszkańców 			 962,0tys. zł

3.2. KANALIZACJA GMINY

Kanalizacją objęta jest miejscowość Radoszyce.

Proces budowy sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy (stan na 1998 r.)

| Rok | Długość sieci [km] | Liczba przyłączy szt. |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 2,1 | 29 |
| 1991 | 2,9 | 51 |
| 1992 | 4,0 | 68 |
| 1993 | 4,1 | 103 |
| 1994 | 4,7 | 133 |
| 1995 | 4,8 | 139 |
| 1996 | 5,2 | 152 |
| 1997 | 6,2 | 192 |
| 1998 | 7,0 | 250 |
| planowana budowa |
| 1999 | 2,1 | 60 |

Na terenie miejscowości Radoszyce jest zlokalizowana:

- oczyszczalnia ścieków biologiczno – mechaniczna o wydajności  Q śr= 265 m³/ dobę, składa się z następujących urządzeń:

- komora kraty koszowej o wymiarach 2,1 x 2,2 i głębokości całkowitej 5,90 mb

- pompownia ścieków o wymiarach 4,80 x 6,60 i głębokości  8,50 mb wraz 
z pompami wirowymi

- osadnik wstępny typu Imhoffa o średnicy 4,0 m głębokości całkowitej 8,0 mb

- poletko do osuszania osadu o wymiarach 6,3 x 6,3 m

- stawy ściekowe szt. 3 o łącznej powierzchni 0,90 ha. Głębokość stawów 1,4 – 1,6 m

- budynek technologiczny o kubaturze 283 m³.

Aktualnie  oczyszczalnia  ścieków  wykorzystana jest w 65 %.

Z chwilą rozpoczęcia wodociągowania gminy pojawił się problem 
z odprowadzeniem ścieków. W 1991r. wybudowano oczyszczalnię ścieków 
w Radoszycach o wydajności Qśr = 265 m³/ d, gdzie są odprowadzane ścieki 
z Radoszyc oraz z okolicznych wsi dowożone wozem asyminacyjmym 
z Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach. Sieć kanalizacyjna 
w Radoszycach jest systematycznie rozbudowywana. Do końca 1998 r. wybudowano  7,0 km, a w 1999 r. zostaną oddane do użytku kolejne odcinki 
o długości 2,1 km. Do  zakończenia pozostanie jeszcze budowa ok. 9,0 km.

Wodociągi w Gminie Radoszyce

kanalizacji, dodatkowo 2 przepompownie ścieków. Do rozwiązania pozostaje jeszcze problem objęcia prawidłową gospodarką ściekową pozostałych wsi na terenie gminy. Zostanie opracowana koncepcja, która określi sposób ich gospodarowania.

Źródła finansowania kanalizacji:

1.Dotacja państwowa 			358,7 tys. zł

2.Budżet gminy 				596,5 tys. zł

3. Udział mieszkańców  			160,0 tys. zł

3.3. GAZYFIKACJA

Gmina Radoszyce nie posiada sieci gazociągowej, dlatego też z inicjatywy samorządu gminy powstał  Związek Międzygminny „Gazociąg” z siedzibą 
w Radoszycach. Do związku przystąpiły gminy: Ruda Maleniecka, Fałków, Radoszyce, Smyków, Mniów, Łopuszno, Strawczyn, Słupia,  Konecka, Krasocin, i Piekoszów, oraz Zakłady Wapiennicze „Bukowa”. Została opracowana koncepcja gazyfikacji północno – zachodniego rejonu województwa świętokrzyskiego.

Przewiduje się budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 Końskie 
– Radoszyce, DN 200/150 Radoszyce – Krasocin – Bukowa,  i DN 150/100 Radoszyce – Strawczyn wraz z gazociągami odgałęzionymi  DN  100  do stacji gazowych o łącznej długości 67,6 km, oraz 8 stacji redukcyjno – pomiarowych 
I stopnia. Gazyfikowany obszar podzielony został na sześć układów rozdzielczych średniego ciśnienia zasilanych z poszczególnych stacji gazowych.  Po wybudowaniu w/w gazociągu wysokiego ciśnienia będzie następować gazyfikacja poszczególnych gmin, w tym również Radoszyce. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia będzie finansowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie po ujęciu do planu realizacji.

3.4. ENERGETYKA

Gmina Radoszyce zasilana jest w energię elektryczną o mocy 15 KV doprowadzaną z kierunku Końskich. W Radoszycach znajduje się wnętrzowa rozdzielnia sieciowa WRS – 15 KV, z której wyprowadzonych jest szereg napowietrznych lini magistralnych 15 KV w kierunkach Szreniawy, Mnina, Łopuszna, Miedzierzy, Maleńca, Niedźwiedzia, Smykowa, Rudy Malenieckiej 
i dwie do Radoszyc. Sama miejscowość Radoszyce zasilana jest z „pierścienia” linii 15 KV okrążającego miejscowość, z których wyprowadzane są linie zasilające napowietrzne stacje transformatorowe 15/0,4 KV. Odbiorcy komunalni energii elektrycznej na terenie Gminy Radoszyce zasilani są przez jedną stację wewnętrzną oraz 75 napowietrznych słupowych stacji transformatorowych. W ostatnich latach przeprowadzono modernizacje linii energetycznych w Radoszycach na ulicy Krakowskiej, w Gręboszach, Kłucku. Pilną potrzebą jest wybudowanie linii energetycznej do rozdzielni 
w Radoszycach, która doprowadziłaby napięcie o mocy 110 KV.

3.5. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

### Na obszarze Gminy brak jest scentralizowanych systemów zbiorowego zaopatrzenia w ciepło. Budynki użyteczności publicznej, zakłady są zaopatrywane w ciepło z kotłowni w większości na paliwo stałe. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej do ogrzewania pomieszczeń wykorzystuje się urządzenia tradycyjne: trzony kuchenne, piece ceramiczne lub wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania z własnych kotłowni na paliwo stałe. 
W szkole podstawowej w Radoszycach i Górnikach zmodernizowano kotłownie węglowe na olejowe.

3.6. TELEFONIZACJA GMINY

W 1997 r. został powołany Społeczny Komitet Telefonizacji gminy Radoszyce. Wspólnie z TP SA Zakład Telekomunikacji w Kielcach przystąpiono do telefonizacji gminy.

Telefonizacją objęto wszystkie sołectwa na terenie gminy Radoszyce. Została wybudowana  w Radoszycach centrala automatyczna  na 1220 numerów. Podłączonych zostało 836 nowych abonentów.

Udział finansowy w realizacji inwestycji wynosi:

1.Środki TPSA Z.T. Kielce 		– 875,0 tys. zł

2.Środki budżetowe gminy 		– 248,0 tys. zł

3.Udział ludności 				– 627,0 tys zł

Koszty finansowe poniesione przez ludność zostaną zwrócone przez TP SA. 
Na terenie gminy Radoszyce znajdują się przekaźniki telefonii komórkowej:

- PLUS – GSM – w miejscowości Wiosna – Krzyżówki

- ERA GSM  - w miejscowości Wiosna – Krzyżówki

- ERA GSM  - w miejscowości  Lewoszów / w budowie /

3.7. KOMUNIKACJA

Kategorie dróg:

- drogi krajowe

- drogi  wojewódzkie

- drogi powiatowe

- drogi gminne

#### Drogi w Gminie Radoszyce

W skład dróg krajowych wchodzi jeden odcinek drogi nr 74  relacji Piotrków 
– Sulejów – Kielce – Kraśnik, który na obszarze gminy ma długość 8,2 km 
z jednym obiektem mostowym. Stan drogi jest dobry.

W skład dróg  wojewódzkich wchodzi także jeden odcinek drogi nr 728 relacji Grójec –Końskie – Jędrzejów, który przebiega przez Gminę na długości 15,6 km z 3 obiektami mostowym. Intensywny ruch pojazdów ciężarowych o dużej ładowności spowodował  powstanie w nawierzchni licznych kolein, w których podczas opadów gromadzi się woda. Dużymi mankamentami tej drogi są: brak ciągów pieszych na terenach zabudowanych i utwardzonych poboczy, które pod wpływem postoju pojazdów ciężarowych ulegają licznym uszkodzeniom. 
W 1997 r. odcinek drogi z Kapałowa do granic Gminy i dalej do Sarbic (Gmina Łopuszno) o długości 5 km został zmodernizowany. Pozostały odcinek drogi na terenie Gminy Radoszyce wymaga dalszej modernizacji  poprzez położenie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy, uporządkowanie zjazdów do posesji 
i działek oraz wykonanie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 15612 w Radoszycach, gdzie przedmiotowa droga wojewódzka obecnie podporządkowana jest drodze powiatowej.

Podstawowy układ drogowy Gminy obok w/w dróg tworzy 19 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 89,578 km z 8 obiektami mostowymi, z tego 
o nawierzchni

bitumicznej      				- 49,473 km

tłuczniowej      				- 24,597 km

powierzchniowo utwardzonej   		- 7,494 km

z kostki                                      		- 0,814 km

gruntowej o naw. ulepszonej    		- 4,634 km

gruntowej                                  		- 2,566 km

Stan dróg powiatowych jest niezadowalający. Drogi o nawierzchni gruntowej 
i powierzchniowo utwardzonej wymagają budowy nowej nawierzchni, natomiast pozostałe  modernizacji z wyjątkiem drogi o nawierzchni z kostki 
i w 55% dróg o nawierzchni bitumicznej. Większość dróg powiatowych nie posiada sprawnie funkcjonujących urządzeń odwadniających. Występują przypadki braku odprowadzenia wody od przepustów drogowych. Remontów wymagają zjazdy do pól i posesji. Rowy przydrożne przy drogach powiatowych wymagają ciągłej konserwacji. Przy drogach tych przechodzących przez tereny zabudowane z wyjątkiem kilku odcinków na terenie miejscowości Radoszyce, brak jest ciągów pieszych.

Uzupełnienie w/w układu drogowego tworzą  drogi gminne o łącznej długości 58,090 km, z tego o nawierzchni (w km):

- bitumicznej 				– 4,222

- brukowcowej 				– 4,474

- tłuczniowej 				– 15,425

- żwirowej 					– 14,925

- gruntowej 					– 16,930

85 % dróg gminnych wymaga modernizacji. Większość dróg nie posiada poboczy oraz urządzonych rowów przydrożnych. Odcinki dróg przebiegające przez tereny zabudowane, z wyjątkiem części  ulic w miejscowości Radoszyce, nie posiada ciągów pieszych. Kanalizację deszczową posiadają w części ulice: Mickiewicza, Kopernika, Słoneczna i Żeromskiego o łącznej długości  524 mb. Ogólny stan techniczny dróg na terenie Gminy Radoszyce jest niezadowalający. Nawierzchnie dróg nie odpowiadają obecnym standardom i nie zaspakajają oczekiwań społeczeństwa – większość dróg wymaga modernizacji i  remontów. Przeprowadzane w ostatnich latach przy 70 % udziale finansowym Gminy Radoszyce modernizacje dróg powiatowych są za małe w stosunku do potrzeb.

3.8. GOSPODARKA ODPADMI

Na terenie Gminy istnieje jedno wysypisko odpadów o pow. 4700 m 2. Czas użytkowania wysypiska przewidziany jest do 2005 roku. Zarządcą wysypiska odpadów jest Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach. Zbiórka odpadów na terenie gminy organizowana jest przez mieszkańców we własnym zakresie. Dostarczenie śmieci na gminne wysypisko odbywa się częściowo 
w sposób zorganizowany przez Komunalny Zakład Gospodarczy. Na terenie gminy odpady z obiektów użyteczności publicznej gromadzone są w 18 kontenerach, które opróżnia KZG.

3.9. WOLNE OBIEKTY I TERENY INWESTYCYJNE